Недоразумение при изложении теоремы о сложении угловых скоростей по Жилину

Пусть два последовательных поворота тела заданы тензорами Т1 (t) и Т2 (t)  относительно неподвижной системы отсчета S.  Результирующий поворот определится тензором

Т=Т2Т1		(1)

Находим тензор абсолютной угловой скорости:

(a=Т*ТТ =(T2*T1+T2T1*)T1TT2T=T2*T2T+T2 (T1*T1T)T2T=(2?+ T2 (1 T2T		(2)

Не ясен смысл этих слагаемых, особенно монстра (2?.   Однако кажущаяся ошибка является следствием неправильного понимания индексов: 1 -как  переносного движения и 2- как относительного.   П.А. Жилин пользуется квазиперестановочностью тензоров поворота и понимает 1 -как относительное движение, а 2- переносного.  В этом случае (2) не должно вызывать возражений.

Даже если настаивать на привычной индексации, то недоразумение легко разрешается, если формулу (2) продолжить, введя в рассмотрение тензоры относительного поворота.

Очевидно, что не зная T1, невозможно задать T2.  Большинство реальных механизмов устроены именно таким образом, когда физическая ось относительного вращения фиксирована в подвижной системе отсчета.  Поэтому естественно ввести тензор поворота T2r относительно системы Se (Рис.3). Тогда:

T2= T1T2rT1T 	(1)

Теперь легко преобразовать (2) к “правильному” виду

(2?+ T2 (1 T2T = T2*T2T+ T2 (1 T2T = (T1T2rT1T)* (T1T2rT1T )Т+ T2 (1 T2T =

=(T1*T2rT1T+T1T2r*T1T+T1T2rT1T*) T1T2rТT1T+ T2 (1 T2T=

=(1+ T1 (2r T1T- T2 (1 T2T+ T2 (1 T2T=(1+(2

Таким образом, правильная теорема содержится уже в первом слагаемом из (2), а второе вообще сократилось !